数字一体化GPS+BD1授时天线

型号：CSGPSBD1-38/47TA

天线部分

·频率范围[MHz]

·增益 [dBi]

·极化方式

·轴比[dB]

·供电形式

·工作电压DC [V]

·工作电流DC [mA]

·天线接口

·输出阻抗 [Ω]

·防浪涌(冲击)抗扰度性能

1575.42±1.023

2492±4.08

38±2(GPS)

47±2（BD1）

右旋圆极化

≤3

同轴

5±0.5

≤100

N(F)型

50

符合GB/T17626.5-2008 idt IEC 61000-4- 5:2005标准

（1.2/50us&8/20us：2KV）组合波

LNA性能

·频率范围 [MHz]

·增益 [dB]

·噪声系数 [dB]

1575.42±5

2492±5

34±2(GPS)

43±2（BD1）

≤2.2 @ +25℃（GPS）

≤2.0 @ +25℃（BD1）

·带外抑制 [dBc]

GPS：

＞12(fo±30 MHz)

＞50(fo±50 MHz)

＞70(fo±100 MHz)

·带外抑制 [dBc]

·输入输出电压驻波比

BD1：

＞20(fo±30 MHz)

＞50(fo±50 MHz)

＞60(fo±60 MHz)

≤2.0

接收机部分

·接收通道          	     GPS:50通道  GPS L1 C/A码

北斗：3个并行通道，6波束处理能力

·定位时间[s]          					GPS: 冷启动（典型）    ＜29

热启动（典型）   ＜1

重捕时间（典型 ）＜1

北斗：冷启动（典型）    ＜2

热启动（典型）   ＜1

重捕时间（典型） ＜1

·灵敏度 [dBm]                          GPS: -140

北斗: -110

·水平定位精度 [m]                      GPS:定位   ＜2.5

北斗:定位  在我国范围内定位误差≤300（1σ，输入高程误差10米）

·1pps精度                             GPS：   ＜30ns

北斗：（1）动态授时，误差＜1μs(1σ，输入高程误差10米)

（2）静态授时（输入天线位置信息），误差＜50ns(1σ，输入经纬度及高度位置信息，误差10米)

·最大更新速率            数据输出频率1Hz

一体化整体天线

电源

·供电 [V]

8～36 DC

·功耗 [W]

·反向保护电压[V]

·RTC

0.8 (typical)，1.6 (max)

＜300

≥2小时

EMC

CISPER 11/22 Conducted and RadiatedEmission Standards

I EC 801-2 (ESD Immunity, 8 kV air discharge)

IEC 801-3 (Radiated Immunity, 3 V/m)

IEC 801-4 (Fast Transient/Burst Immunity, 500 V)

串行接口

·天线接口

·电平

·速率

传输距离

12芯航空插头

RS422

9600bps，8位

用户可在2400～115200bps间设定

·最大传输距离 [m]                            1000 (9600bps)

物理环境性能

·动态性能

≤4g (39.2 m/sec2)

·工作温度 [℃]

-40～+80

·储存温度 [℃]

-40～+85

·最大高度 [m]

50000

·最大速度 [m/s]

500

·天线罩材料

ASA

·使用环境

室外自然条件

·防水性能

浸入1m深水中1小时，无进水现象(试验前,将射频连接器的外接触件端口进行密封)

附：GPS一体化天线连接器线缆接口表

| 管脚 | 信号名称 | 颜色 | 信号名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN1 | DCPower+ | 蓝 | DCPower+ |
| PIN2 | Receive - | 绿白 | Receive - |
| PIN3 | Receive+ | 绿 | Receive+ |
| PIN4 | Transmit- | 橙白 | Transmit- |
| PIN5 | Transmit+ | 橙 | Transmit+ |
| PIN6 | NC |  | NC |
| PIN7 | NC |  | NC |
| PIN8 | NC |  | NC |
| PIN9 | DCPower- | 蓝白 | DCPower- |
| PIN10 | NC |  | NC |
| PIN11 | 1PPS Transmit+ | 棕 | 1PPS Transmit+ |
| PIN12 | 1PPS Transmit- | 棕白 | 1PPS Transmit- |